# Kárpáti Károly u. 39. sz. alatti épület kiviteli melléklete

Burkolatok: a szobákban laminált parketta (3.500 Ft/m2). A kerámiák 5.000 Ft/m2 padlóra, 5000Ft/m2 falra, teraszon 3500 Ft/m2. Fürdőszobában 2,1m, WC-ben 1,6m magasságig, konyhában 0,6m. Az árak bruttó anyagköltséget jelentenek.

Festés: 2rtg. glett, 2rtg. diszperziós festés fehér vagy világos pasztell színekben

Villanyszerelés: helyiségenként 1 kapcsoló, 1 világítás kiállás, szobákban 4db konnektor,  TV csatlakozási lehetőséggel, konyhában 8db konnektor, fehér "LEGRAND VALENA" szerelvényekkel. Telefon, internetelérés és riasztó előkábelezve.

Szaniterek:

WC-ben: 1db WC és tartály 25.000Ft/db, és 1db mosdókagyló (12.000Ft/db) értékben

Fürdőszobában: 1db kád (50.000Ft/db),  1db mosdókagyló (30.000Ft/db) értékben

Csaptelepek: 3db mosdócsaptelep (15.000Ft/db), 1db kádtöltő (25.000Ft/db) értékben, konyhai csaptelep nélkül.

Nyílászárók: A külső nyílászárók hőszigetelt 3 rétegű üvegezéssel 5 légkamrás műanyag kívül antracit belül fehér nyílászárók, U=0,7 W/m2K hőszigetelésű üvegezéssel.

Belső ajtók: Dekor fóliás (pl: Porta Doors) borítással, (60.000 Ft/db áron választható)

Fűtés, melegvíz-ellátás: Padlófűtés és radiátoros fűtés, 2db termosztát vezérlésével.

Kazán: kondenzációs gázkazán (Ariston) 24 kW, vagy azzal azonos teljesítményű és műszaki színvonalú átfolyó rendszerű kondenzációs kazán.

Redőnyszekrény előkészítés.

Ablakpárkányok: műanyag, fehér színben.

Homlokzat: 15cm EPS80 hőszigetelő rendszer fehér színben a látványterven látható díszítéssel, lábazat antracit színű lábazati szemcsés vakolat.

Tető: Faszerkezet, antracit cserép fedés.

Födém: fafödém, gipszkarton közte 30cm ásványgyapot hőszigetelés

Udvar: kert elegyengetve, tisztán átadva.

Garázs: Motoros szekcionált garázskapu kívül antracit színben.

Járda és garázs bejáró: Semmelrock antracit 10*20 méretben

A felsorolt egységárak bruttó kiskereskedelmi beszerzési ára!

# Debrecen, 2018. június 05.